## Slide 1: 小型ロケット向け 衛星航法装置の開発
福岡政大、西尾和俊

## Slide 2: 目次
チーム紹介
3
ロケットの航法装置
4
本装置のターゲット
6
GPS受信機の仕組み
11
開発するチップ
14

## Slide 3: チーム紹介

## Slide 4: チームの紹介
Masahiro Fukuoka
Kazutoshi Nishio
チーム代表者
共同提案者
去年はじめて自分の設計をテープアウトしたIC設計初心者
４月から集積回路の研究室で助教
専門は小型原子時計
  正確な時間を作る・測ることが生きがい
物理と電気を反復横跳びする人生
ご飯は程々に食べる
IC設計5年目のD2学生
専門は超高周波アナログ回路
学部の卒論はLDOレギュレータ
ミリ波PLL/VCOの設計経験が豊富
  ngspiceでVCOをシミュレーションしたら発振せず自分が発振→今朝発振した!
常時ご飯を３人前食べる

## Slide 5: ロケットの航法装置

## Slide 6: 航法装置の必要性
3
航法・・・船舶・航空機・宇宙機などの移動体が出発地から目的地まで安全かつ正確に移動するための技術や方法のこと
途中で壊れても安全な範囲に落下するだろうか？
飛行中の現在地を把握する装置が必要

## Slide 7: 航法のための仕組み
慣性航法
  発射地点から慣性を利用したセンサを積分し続ける
    加速度センサ・・・直線運動を求める
    ジャイロセンサ・・・回転運動を求める
衛星航法
  GPSなど人工衛星からの信号を用いて位置を特定する
今回はこちらを開発ターゲットとする

## Slide 8: 衛星航法装置を作る理由
市販のGPS受信機は高度制限と速度制限がある。
  高度： 18,000m (60,000 ft)
  速度： 515 m/s (1000 knt/h, 1852km/h)
COCOM (今はワッセナー・アレンジメント）のときに決められた制限
日本の法律では毎秒六〇〇メートルを超える速度のもとで、航法に係る情報を提供することができるもの (輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の第３条の十九のハの(2)の2)
軍事転用されないための制限 → ロケットはこの条件該当

## Slide 9: 本装置の ターゲット

## Slide 10: 対象とするロケット
主として学生が実験的に打ち上げる小型ロケット
  多くの場合で固体燃料と液体酸化剤を用いる ハイブリッドロケット
  ペイロードは1kg程度
  弾道飛行
    軌道に乗らずに地球に落ちてくる軌道
鹿児島ロケット（鹿児島大学）
https://373news.com/news/local/photo/229751/?page=2
https://373news.com/news/local/photo/229751/?page=2

## Slide 11: GPS受信機の 仕組み

## Slide 12: GPSとは？
Global Positioning System
アメリカが運用している全地球測位システム
約30機の衛星から構成されるシステム
地上から25,000 kmを飛行するGPS衛星から送信される信号を受信して、受信した地点の位置を知ることができる
受信だけで良いので無線局免許は不要
連続に受信したデータから速度や方位を計算することで航法装置としても使用できる

## Slide 13: GPSの信号構成
50 bpsの航法メッセージ
1.023 MHzの拡散符号
1575.42 MHzのキャリア信号
50 bpsの航法メッセージ
1.023 MHzの拡散符号
1575.42 MHzのキャリア信号
これを逆順で処理することで測位に必要な航法データを取得

## Slide 14: GPS受信機の構成
0
90
ADC
ADC
LNA
BPF
LPF
LPF
PLL
ANT
Oscillator
VCO
RFフロントエンド
0
90
Carrier NCO
C/A code generator
FLL or PLL
DLL
Navigation data
ベースバンドプロセッサ
Position, Velocity, Timing engine
E
P
L
I
Q
RF + アナログ回路
デジタル回路
ソフトウェア

## Slide 15: 開発するチップ

## Slide 16: 開発するチップの構成
Caravel Harness
Baseband processor
TEG Area
Caravel Harnessを使用
  10mm2 user area
  RISC-V Processor
  38 Programmable IO
デジタル回路としてベースバンドプロセッサ
PVTエンジンはRISC-Vにソフトウェアとして実装
将来に向けてRFフロントエンド用のTEG
RISC-V Processor

## Slide 17: 性能目標
同時衛星追尾数8以上
  多くの相関器を搭載して最適な衛星を選択
測位レート10Hz以上
  ロケットは100m/s以上の速度で上昇するため高頻度での経路情報提供を実現
測位確度10m未満
  GPS単独測位での典型値達成を目指す

## Slide 18: スケジュール
7 月
8 月
9 月
10月
11月
シミュレーションを用いた検証
FPGAを用いた機能検証・実装
実機試験用の部材調達
ベースバンドプロセッサ・PVTエンジン の実装と検証
フロントエンドIC
FPGAボード
SDRハードウェア
フロントエンドICの制御回路
SDRによる試験信号を用いた検証
Tapeout!
製造データ生成
LibreLaneを用いたデジタル設計
将来に向けたフロンエンドのTEG

## Slide 19: ありがとう ございました
Masahiro Fukuoka, Kazutoshi Nishio​

## Slide 20
0
90
ADC
ADC
LNA
BPF
LPF
LPF
PLL
ANT
Oscillator
VCO
RFフロントエンド
0
90
Carrier NCO
C/A code generator
FLL or PLL
DLL
Navigation data
ベースバンドプロセッサ
Position, Velocity, Timing engine
E
P
L
I
Q

## Slide 21
0
90
Carrier NCO
C/A code generator
FLL or PLL
DLL
Signal
discriminator
E
P
L
I
Q
Navigation message
Pseudo range

## Slide 22: GPSの信号構成
50 bpsの航法メッセージ
1.023 MHzの拡散符号
1575.42 MHzのキャリア信号
10.23 MHz
基準信号
x154
x1/10
x1/204600
L1 Carrier: 1575.42MHz
C/A code: 1.023 MHz
搬送波
疑似ランダム符号
Navigation Data: 50 bps
航法データ
GPS L1 signal
モジュロ演算
BPSK
航法データ
Carrier replica generator
C/A code replica generator
受信器
衛星

## Slide 23
0
-0.25
-0.5
-0.75
+0.25
+0.5
+0.75
コード遅延
相関

## Slide 24
0
-0.25
-0.5
-0.75
+0.25
+0.5
+0.75
コード遅延
相関
Prompt
Early
Late
0
-0.25
-0.5
-0.75
+0.25
+0.5
+0.75
コード遅延
相関

## Slide 25
0
-0.25
-0.5
-0.75
+0.25
+0.5
+0.75
コード遅延
相関
0
-0.25
-0.5
-0.75
+0.25
+0.5
+0.75
コード遅延
相関
Prompt
Early
Late
Prompt
Early
Late

## Slide 26
I
Q

## Slide 27
I
Q

## Slide 28
I
Q
ドップラーシフトで 進んだ位相
逆回転して戻さないと行けない → 回転変換

## Slide 29
修正前
修正後

## Slide 30
I
Q
I
Q
位相を進める
位相を進める
位相を戻す
位相を戻す